## Slide 1: IoT技術入門
～電子工作,IoTをWindowsで作る～

## Slide 2: 自己紹介
Kentaro Yamazaki
東京工業大学 電気電子工学科3年
MSP 2015 2016 IoTチームリーダー
好きなもの:チップチューン（LSDj）
最近ハマってること:映像制作、ファミコンの開発

## Slide 3
Yuki Saito
東京電機大学 情報環境学科4年
MSP 2015 2016

## Slide 4: 目次
概要
  Windows 10 IoTとは
  必要な開発環境
  他のOSと比べて
開発入門
  開発環境構築方法
  サンプル例
MSPでのIoT製作例
  Colors of MSP
  ET IoTハッカソン制作物
さらに学ぶには
  応用編
  公式サイトの見方
  見るべき入門サイト、情報源

## Slide 5: 概要

## Slide 6: Windows 10 IoTとは そもそもIoTって？
IoT（Internet of Things）とは
-様々な“モノ”がインターネットに接続され、情報交換することで相互に制御する仕組み
-”モノのインターネット”とも呼ばれる

## Slide 7: IoTの例
IRkit
http://getirkit.com/ WiFi機能の付いたオープンソースな赤外線リモコンデバイス。 家庭のエアコンやテレビ、ライトなど、赤外線で操作できる家電を、 WiFiをとおして、iPhoneやiPad,Androidスマートフォンなどから操作できるようにする。

## Slide 8: IoTの例
BOCCO
http://www.ux-xu.com/product/bocco BOCCOは留守番中の子どもの見守りを助けるコミュニケーションロボット。

## Slide 9: IoTって
特定の機能を持つ身の回りの”モノ”をインターネットに繋げることで、私達の生活をもっと便利に
オープンソースの流れがソフトウェアだけではなくハードウェアにもやってきている →私達も手を動かせばフィジカルなデバイスを作ることが出来る

## Slide 10: Windows 10 IoT とは

## Slide 11: Windows 10 IoTとは

## Slide 12: Windows 10 IoT Coreとは
Windows 10 IoT Coreとは
Windows 10 カーネルを利用しつつ機能を最小限とし、主に組み込み用途で使われる小型ボードコンピュータで起動可能なOS
-デスクトップやモバイルデバイス向けのwindows10とは異なる
Notes: 「Raspberry Pi 2」「MinnowBoard Max」「DragonBoard410c」の3種類のボードでしか利用できない。

## Slide 13: Windows10 IoT Core
利用されるシングルボードコンピュータ Raspberry Pi
ARMベースのコンピュータであるが、GPIO（General Purpose Input/Output（汎用入出力））がピンとして引き出されており、マイクロコントローラのようにデジタル信号を扱える。

## Slide 14: Windows 10 IoT Core のいいところ
Windows 10上にVisual Studio 2015をインストールすることでデスクトップとほぼ同じ環境で開発できる
PC向けの開発ツールをそのまま組み込み機器にも応用できる →Visual studioでハードウェアもかじれる！！！
UWPが動くので、@garrichさんのスライドを見て「やってみよう！！！」って思ってた人はおすすめ

## Slide 15: その他のOSと比べて
Raspberry Piの 他のOS
Raspbian: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
DebianベースのLinux
文献や作例も豊富、Linuxがいじったことがある人ならとっつきやすい.
やりたいことを実現するのに、プログラミング初心者だとちょっと大変
（Linuxの基本操作、GPIOを制御するライブラリの選定など…）
Notes: ラズビアンとの比較とその他の製品の入手困難さ

## Slide 16: 必要な環境
必要な環境
アプリケーション：Visual Studio 2015 Community
-IoTデバイスとのリモートによる開発を行うのに必須！
ホストOS:Windows 10
-Windows10の環境からmicroSDにWindows10 IoTのイメージを書き込む
シングルボードコンピュータ：Raspberry Pi 2
-Raspberry Pi 3, MinnowBoard Max, DragonBoard410cでも可能
➡しかし、Raspberry Pi 以外のデバイスは日本では入手しにくい。
Notes: Vs2015,razpy2,3,windows10

## Slide 17: 開発入門
実際にWindows IoTを始めてみよう！

## Slide 18: 開発入門
はじめに
Windows IoTをRaspberry Pi 2にインストールし、
Microsoftが配布しているサンプルの実行を行います。
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot/getstarted
公式サイトからGet IoT Core Dashboardをクリックしてsetup.exeをダウンロードし、実行する
Notes: http://qiita.com/ykatsu111/items/e5875b8319125fc951d5 開発環境構築

## Slide 19: 開発入門
microSDにWindows IoTをインストールする
①デバイスの種類にRaspberry Pi 2を選択
②ドライブにはmicroSDを選択
③ダウンロードとインストールを行う
microSDにWindows IoTのOSイメージが書き込まれる
Raspberry Pi 2にmicroSDを挿入し起動！
Notes: LEDを光らせる

## Slide 20: 開発入門
OSのインストール
Raspberry Piをマウスとディスプレイにつなぎ，OSイメージを書き込んだSDカードをRaspberry Piに挿入し，電源を入れると自動でOSインストールがスタートする
インストールが完了すると，
Dashboard の「自分のデバイス」タブに
デバイスが表示される．
また、IPも割り当てられる
Notes: LEDを光らせる

## Slide 21: 開発入門
セキュリティのためにパスワードを変更する（任意）
設定の所にある鉛筆マークをクリックすると，次のような画面になるので，
「デバイスのパスワードを変更」をクリックし、変更を行う
Notes: LEDを光らせる

## Slide 22: 開発入門
Visual Studioによる開発準備
①Windows 10を開発者モードに切り替える
②WinRM(Windows リモート管理) サービスを開始する
③WinRM の TrastedHosts にホストを追加する
Notes: LEDを光らせる

## Slide 23: 開発入門
①Windows 10を開発者モードに切り替える
Windows10デスクトップから
スタートメニュー＞設定＞更新とセキュリティ＞開発者向け
開発者モードをチェック

## Slide 24: 開発入門
②WinRM(Windows リモート管理) サービスを開始する
アプリケーション検索ボックスに“powershell”と入力して
PowerShellを「管理者として実行」をする
コンソールにコマンド
C:¥Windows¥System>net start WinRM
Windows Remote Management
サービスを開始します

## Slide 25: 開発入門
③WinRM の TrastedHosts にホストを追加する
下記のコマンドでホストを追加する
>>Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value (ホスト名 または IPアドレス)
今回はデフォルトのホスト名の”minwinpc”を登録する
>>Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value minwinpc
ホスト確認コマンド
>>Get-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts
ホストクリアコマンド
>> Clear-Item WSMan:\localhost\Client\Trustedhosts

## Slide 26: 開発入門
Visual Studio2015で足りないものをインストールする
Visual studio2015のデフォルトでは足りないものをインストールします
Windows＞設定＞システム＞アプリと機能
Visual Studio 2015をクリックして「変更」を選ぶ．
「ツール（1,2）とWindows 10 SDK」と「Windows 10 SDK」に
チェックを入れ更新ボタンを押す．

## Slide 27: 開発入門
サンプルプログラムのダウンロード
サンプルは，GitHubにあるので，こちらからZipをダウンロードする．
https://github.com/ms-iot/samples
Notes: サンプルは，Blinky\Cpp配下にあるBlinkyCpp.slnである．

## Slide 28: 開発入門
Visual Studio上のリモートコンピュータの設定
1. ソリューションエクスプローラー内のCpp上で右クリックして，プロパティを選ぶ．
2. デバックタブに移動して，コンピュータ名をRaspberry PiのIPアドレス（またはコンピュータ名）に，認証の種類を「ユニバーサル」に変更する．

## Slide 29: 開発入門
実行
ビルド構成をDebug, ARM，に変更しリモートコンピュータに配置先を設定して，プロジェクトをビルド，実行する．

## Slide 30: 開発入門
実行事例
①LEDを点灯させる
サンプルは，Blinky\Cpp配下にある
BlinkyCpp.slnである．
一定の時間ごとにLEDが点滅する

## Slide 31: 開発入門
実行事例
②画面にHelloWorld
新規プロジェクトで空白のアプリ(ユニバーサルWindows)を選択
することでプロジェクトを作成し、TextBlockで文字を置き、実行することで表示できる

## Slide 32: 開発入門
実行事例
③クラウドとデバイスとの双方通信
windows IoT側からAzureに対して認証なども行い
双方通信することができる
Azure側からその他の機器やアプリにもアタッチ
できるので組み合わせが無限大である
Notes: https://blogs.msdn.microsoft.com/hirosho/2015/10/22/iot-hubwindows-10-iot-core/

## Slide 33: 開発入門
Windows IoT Project Showcases
Windows 10 IoTを使った様々なモノの動画
https://www.youtube.com/watch?v=-QnZy0PGr7k&list=PL1ljc761XCiZGN6L4Z_HcK6RF7htW1EKj&index=1

## Slide 34: 開発入門
参考サイト
Windows IoT とRaspberry Pi 2 でLチカ
http://qiita.com/ykatsu111/items/e5875b8319125fc951d5
Windows10 IoT CoreとRaspberry Pi 2でHello World
http://qiita.com/kanaharu/items/51c1c8499c53416e9f41
Azure IoT Hubを使ってみた
http://qiita.com/linyixian/items/e319c5f63f9e57459ac0

## Slide 35: さらに学ぶには
Windows 10 IoT Coreで開発をすすめるにあたって

## Slide 36: 公式Github
https://github.com/ms-iot/samples
・サンプル多数
自分の実現したい機能っぽいのを
探してコードを読むといいかも
ここから全ファイルがダウンロード可能

## Slide 37: Hackster.io
https://www.hackster.io/windowsiot/projects
こちらもサンプル多数 Githubよりも見やすい

## Slide 38: Hackster.io
例えばRGBLEDを操作するためのページ（https://www.hackster.io/windowsiot/rgb-led-sample-729ea7）
難易度

## Slide 39: Hackster.io
回路図や、接続のための簡単化された図、コードの説明などもあってわかりやすい
難易度も書かれているため、プログラミング初心者には非常に心強い

## Slide 40: Lチカの次
ハードウェアをいじろうとするとき、大切なのはLチカの次
→電子工作ってハンダ付けとか基板？とかよくわからない…
回路とかって、基本はそんな難しくない！
剣菱P さんの公開マイリスト 零からの電子工作
電子工作について、簡単にわかりやすくまとめられている
http://www.nicovideo.jp/mylist/21945950

## Slide 41: あるとうれしいもの
ブレッドボード
ジャンパワイヤ
抵抗セット
→ハンダ付け不要で回路が作れる。
Arduinoや他のマイコンなどにも流用できる

## Slide 42: 参考 僕の机の上

## Slide 43: その他参考になりそうなサイト
[UWP] 初心者目線でWindows 10 IoT：002 光量を測定しよう←おすすめ
http://coelacanth.jp.net/uwp-%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E7%9B%AE%E7%B7%9A%E3%81%A7windows-10-iot%EF%BC%9A002-%E5%85%89%E9%87%8F%E3%82%92%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86/
Windows 公式ブログ
https://blogs.windows.com/buildingapps/tag/iot/
エバンジェリスト 太田寛さんのブログ
https://blogs.msdn.microsoft.com/hirosho/
ラズパイ3＆Toradexで楽しみながら検証するIoT実践入門
http://www.atmarkit.co.jp/ait/series/3192/index.html

## Slide 44: MSPでのIoT製作例
Maker Faire Tokyo 2015 / ET IoTハッカソン2015

## Slide 45: MSPでのIoT製作例

## Slide 46: MSPでのIoT製作例

## Slide 47: Colors of MSP 概念図

## Slide 48: Colors of MSP 構成図

## Slide 49: MSPでのIoT製作例

## Slide 50: やっていること
Windows 10 IoT CoreとAzureの連携
Microsoft Project Oxford （現https://www.microsoft.com/cognitive-services）のAPI
・Emotion APIs
・Speech APIs Text To Speech Conversation

## Slide 51: まとめ
みなさんもハードウェアいじろう！